## Slide 1: ContextROS：ロボットオペレーティングシステムへのコンテキスト指向プログラミングの適用
佐伯 優太
谷川 郁太
久住 憲嗣
福田 晃
Notes: それでは〜と題しまして
九州大学の佐伯優太が発表を始めたいと思います．

## Slide 2: 背景
コンテキストアウェアなロボットの開発の需要
  コンテキスト（周囲の状況や内部の状態）によって振る舞いを変更する
ロボットオペレーティングシステム (ROS)
  オープンソースのロボットミドルウェア
  標準的なロボットの開発環境として注目されている
ROSによるコンテキストアウェアなロボットの開発が望まれる
Notes: 近年，ロボットに関する研究が盛んであり，特に柔軟なサービスを提供するコンテキストアウェアなロボットの需要が高まっています．
コンテキストアウェアなロボットの例として，たとえば場所ごとに異なる掃除方法を行う自動掃除ロボットなどが考えられます．
これらのロボットは周囲の状況などのコンテキストによって振る舞いを変更することでより適切なサービスを提供します．このような柔軟にサービスを提供するロボットの需要が非常に高まっています．
ここで，ロボットの開発環境という点に目を向けると，ROSと呼ばれるロボットオペレーティング・システムを用いた開発が注目されています．
ロボットオペレーティングシステムはオープンソースのロボットミドルウェアであり，その人気の高さからロボットアプリケーションの開発におけるデファクトスタンダードとなっている．
このような背景からROSによるコンテキストアウェアなロボットの開発が望まれている．

## Slide 3: ロボットオペレーティングシステム (ROS) [1]
  特徴
  ロボットの単一の機能をノードにモジュール化
  ノードを組み合わせることでロボットアプリケーションを実現
  ノードを組み合わせパッケージとして配布可能
  迅速な開発が可能
[1] M. Quigley, K. Conley, B. Gerkey, J. Faust, T. Foote, J. Leibs, R. Wheeler, and A.Y. Ng, “Ros: an open-source robot operating system”, ICRA workshop on open source software, vol.3, Kobe, p.5, 2009.
Notes: まずはROSについて説明する．
ROSはその名前からオペレーティングシステムと思われがちだが，厳密にはミドルウェアに当たる．
しかし，ハードウェア抽象化、デバイスドライバなどの機能を提供しているため，アプリケーションからみるとROSはOSと同じような役割を果たす．
ROSの最大の特徴はコンポーネントベースの分散システムである．
ROSはロボットの単一機能をノードと呼ばれるプロセスにモジュール化し，これらのノードを組み合わせてアプリケーションが開発される．
また，開発者はこのノードモジュールをパッケージし配布することができ，現在，2000を超える多くのパッケージが公開されている．
開発者はロボットの基本的な機能が再利用できるため，より迅速にロボットアプリケーションを開発することが可能となる．

## Slide 4: ROSによるコンテキストアウェアなロボットの設計
ROS (Robot Operating System)
  ROSは分散システムであり各プロセスはノードと呼ばれる
  汎用性, 再利用性, 移植性に優れた開発が可能
  ノード間で通信を行う
 | 屋内 | 屋外
位置推定方法 | ジャイロ | GPS
掃除方法 | 拭き掃除 | 吸引掃除
Notes: 次にROSによるロボットアプリケーションの例を用いて対象とする課題を明確にする．
ここでは自分の位置を推定しながら移動し掃除を行う自動掃除ロボットを考える．
この自動掃除ロボットは屋内と屋外で振る舞いを変更する．
屋内では位置推定方法がGyroになり，掃除方法が拭き掃除になる．
屋外では位置推定方法がGPSになり，掃除方法が吸引掃除になる．
このロボットをROSによって設計すると以下のようにそれぞれの機能がノードにモジュール化される．
このとき，各コンテキスト下での振る舞いがノードに分散している．
吸引掃除は掃除ノードの中にあり，GPSは位置ノードの中にある．

## Slide 5: 課題
ROSによるコンテキストアウェアなロボットの設計での課題
コンテキスト依存な振る舞いの分散
  → プログラムの保守性, 再利用性が低下する
各ノード内でのコンテキストの変更
  → システム全体の振る舞いの保証が難しい
ROSにCOPを適用したContextROS
Notes: これらのことからROSによるコンテキストアウェアなロボットでの課題として以下のものがあげられる．
一つ目は同一コンテキストに依存する振る舞いがノードごとに分散していることである．
これによってプログラムの保守性が低下している．
二つ目は各ノード内で振る舞いの変更を行っていることである．
これによってシステム全体の振る舞いの保証が難しくなっている．
そこで，これらの課題の解決のため，我々はROSにCOPを適用することを提案する．

## Slide 6: コンテキスト指向プログラミング (COP）[2]
  COPはコンテキストを明示し，実行時のコンテキストの変化に応じて動的に振る舞いを変更する仕組みを提供する．
レイヤ
  コンテキストの明示
  コンテキストに対応する振る舞いのモジュール化
レイヤアクティベーション（レイヤの切り替え）
  コンテキストに応じた振る舞いの変更
[2] R. Hirschfeld, P. Costanza, and O. Nierstrasz, “Context-oriented programming”, Journal of Object Technology, vol.7, no.3, pp.125–151, 2008.
Notes: COPはコンテキストを明示的に扱い、実行時のシステム配備後であっても、コンテキストの変化に反応して振る舞いを動的に適応させるメカニズムを提供する。
これらの実現のためにCOPではレイヤとレイヤアクティベーションの要素を持つ．
レイヤではコンテキストを明示すること, また, そのレイヤに対応するコンテキストでの振る舞いのモジュール化を行う.
レイヤアクティベーションはレイヤの切り替えを行う．
つまり，COPはレイヤにコンテキストごとの振る舞いをまとめ，実行時にレイヤアクティベーションによってコンテキストに対応したレイヤをアクティベートすることで振る舞いを動的に変更する．

## Slide 7: 自動掃除ロボットの設計の比較
各ノードに分散されたコンテキスト依存な振る舞いをレイヤによってモジュール化
ROS による設計
ContextROS による設計
Notes: それでは，提案するContextROSについて説明していく．
まず，ContextROSの全体像をイメージしやすくするため先程の例で紹介した自動掃除ロボットにContextROSを適用した際の設計を示す．
ここで，注目してほしいのは，ROSでは各ノードにコンテキスト依存な振る舞いが分散していたが，ContextROSではレイヤによってコンテキストごとに振る舞いがモジュール化されている．
(ROSでは各ノードにコンテキスト依存な振る舞いが分散していたが，ContextROSではレイヤによってコンテキストごとに振る舞いがモジュール化されている)．
このノードをまたがるレイヤを実現するContextROSについて詳しく説明していきたいと思う．

## Slide 8: ContextROS : 設計
レイヤマネージャ
  レイヤアクティベーション
  ノード間で通信を行う
下層COP言語
  コンテキストの明示
  コンテキスト依存な振る舞いの
  モジュール化
  レイヤに応じて振る舞いを変更
Notes: このスライドではContextROSの設計について説明する．
ContextROSは2つの要素から構成されている．
一つはノード間でレイヤ情報の通信を行うレイヤマネージャである．
レイヤマネージャは各ノードでのアクティブなレイヤを保持する．
レイヤアクティベーションが行われた際には，レイヤマネージャ同士が新たなレイヤの情報を送受信することでレイヤ情報の共有を行う．
もう一つの構成要素は下層COP言語である．
下層COP言語はコンテキストを明示するレイヤを提供し，コンテキストに応じた振る舞いの変更を行う.
.

## Slide 9: ContextROS ： 振る舞い変更の流れ
コンテキストが変化するとレイヤアクティベーション依頼を行う．
1
Notes: 次にコンテキストの変化が起こった場合の振る舞いの変更手順を説明する．
コンテキストが変更された場合，ロボットアプリケーションはレイヤアクティベーションを依頼する．

## Slide 10: ContextROS ： 振る舞い変更の流れ
レイヤマネージャが自身のノードのレイヤを更新
2
Notes: レイヤアクティベーションが実行されると，レイヤマネージャが自ノードのレイヤ情報を更新する．

## Slide 11: ContextROS ： 振る舞い変更の流れ
レイヤマネージャが他のノードのレイヤマネージャへ
レイヤ情報を送信する．
3
3
Notes: 同時に，そのレイヤマネージャはレイヤ情報を送信しする．

## Slide 12: ContextROS ： 振る舞い変更の流れ
他のノードのレイヤマネージャがレイヤ情報を受信し，それぞれのレイヤを更新する．
4
4
Notes: その他のノードのレイヤマネージャはレイヤ情報を受信し，自ノードのレイヤを更新する．

## Slide 13: ContextROS ： 振る舞い変更の流れ
コンテキスト依存な振る舞いが実行される際に下層COP言語がレイヤに応じて振る舞いを変更する．
5
5
5
Notes: コンテキスト依存な振る舞いが実行される際に下層COP言語が振る舞いを変更する．

## Slide 14: プロトタイプの実装
C++を用いて実装
  ROSがサポートする言語の中で最もパッケージが豊富
ContextROS:
  プリコンパイラを用いて実現
  決定的なレイヤアクティベーション
  ROSの通信を利用したレイヤアクティベーション
Notes: 我々はContextROSのプロトタイプ実装の概要を説明する．
ROSがサポートしている言語の一つであるC++による実装を行う．
具体的な方法としてプリコンパイラを用いてCOPを実現する．
まず，コンテキスト依存な振る舞いを記述したレイヤ記述を解釈し，記述された振る舞いをレイヤによって変更する関数を生成するプリコンパイラを用意した．
それでは，そのレイヤ記述とその解釈について説明していく．

## Slide 15: プロトタイプの実装
レイヤ記述
Layer Indoor [
location getPos(){/* 屋内での振る舞い */}
void clean(){/* 屋内での振る舞い */}
]
Layer Outdoor [
location getPos(){/* 屋外での振る舞い */}
void clean(){/* 屋外での振る舞い */}
]
レイヤ記述
コンテキストの明示
コンテキストの明示
コンテキスト依存な振る舞いのモジュール化
コンテキスト依存な
振る舞いのモジュール化
Notes: このスライドではレイヤ記述を説明する．
レイヤ記述の例を右図に示します．
レイヤ記述ではレイヤの宣言とコンテキスト依存な振る舞いの定義を行う．
レイヤ記述の方法は，まず各コンテキストに対応するLayerを宣言する．
そして，それぞれのコンテキストでの振る舞いをそれぞれのレイヤの中に定義する．
ここで定義する振る舞いと変更対象となる元の振る舞いの名前は同じ名前で定義する．

## Slide 16: プロトタイプの実装
Layer Indoor [
location getPos(){
/* 屋内での振る舞い */
}
]
Layer Outdoor [
location getPos(){
/* 屋外での振る舞い */
}
]
レイヤ記述
location getPos_Indoor(){
/* 屋内での振る舞い */}
location getPos_Outdoor(){
/* 屋外での振る舞い */}
/* Method dispatch */
Location getPos(){
if(layer == “Indoor”){
return getPos_Indoor();}
else if(layer == “Outdoor”){
return getPos_Outdoor();}
}
ContextROS ライブラリー
コンテキストに応じた振る舞いの変更
振る舞い変更関数をレイヤ記述から自動生成
コンパイル
Notes: 次に，先程のレイヤ記述の解釈について説明する．
レイヤ記述はプリコンパイラによって右図のように解釈される．
レイヤ内に記述された関数は関数名にアンダーバーをつけ，その後ろにレイヤ名でリネームされる．
新しく名付けられた関数を使い分ける関数が新たに生成される．
この関数は元の関数の名前でそれぞれのレイヤごとに振る舞いを変更する．
この関数が振る舞い変更関数である．
この振る舞い変更関数を用いることでContextROSは振る舞いの変更を行う．
# queation1
Reflection is not used.
In the layer activation using reflection, the content of its program is acquired in the execution process and activated based on the information, but in this C++ layer activation, by using the precompiler, the layer type and behavior acquire and activate.
In other words, we use the precompiler to substitute what we do in reflection.
The flexibility of the program will be lost compared with the case of using reflection, but since the implementation is simple and the execution time is fast, the layer activation using this precompiler is realized this time.

## Slide 17: プロトタイプの実装
命令実行後対象となるレイヤが
常にアクティブとなる
コンテキストに応じた振る舞いの変更
void activate(std::string _layer){
ccpp_layer = add(_layer);
pub.publish(_layer);
}
void deactivate(std::string _layer){
ccpp_layer = del(_layer);
pub.publish(_layer);
}
アクティベーション用の関数を用いた決定的なアクティベーション
Notes: ContextROSはレイヤアクティベーション用の関数を提供する．
ノードをまたがるレイヤアクティベーションを実現するためにアクティベーション用の関数を用いた決定的な活性を行う．
アクティベーションとディアクティベーションの2種類がある．
実行される関数によってノード内のレイヤ情報を更新し， ROSが提供するノード間通信用の関数を用いて他のノードへレイヤ情報を送信する．

## Slide 18: 評価
挨拶アプリケーション
ROSにCOPを適用する際のオーバーヘッドを評価するため挨拶アプリケーションへContextROSを適用する．
ROS による設計
ContextROS による設計
Notes: ROSでCOPを実現するにあたってそのオーバヘッドを調べるため，我々は簡単なアプリケーションにContextROSを適用する．
挨拶アプリケーションを用いたプロトタイプの評価を我々は行った．
このアプリケーションはコンテキストに応じた挨拶と時刻の表示を行う．
都市をコンテキストとし，実行時のコンテキストに応じて振る舞いを変更する．
東京では時刻取得ノードはJSTを表示し，挨拶選択ノードでは日本語の挨拶を表示する．
ロンドンでは時刻取得ノードはGMTを表示し，挨拶選択ノードは英語の挨拶を表示する．
左がROSによる設計で，右がContextROSによる設計です．

## Slide 19: 評価
性能評価
実行時間
  コンテキスト依存な振る舞いの実行時間
  挨拶メソッドの実行時間の平均
ソースコードの行数
ROSの性能をそれほど損なうことなく振る舞いの変更が可能
実装 | 実行時間 [μs] | ソースコードの行数 [line]
ROS | 1653 | 32
ContextROS | 1658 | 27
Notes: このアプリケーションをROSとContextROSでそれぞれ実装し，ソースコードの行数と実行時間を比較する．
コンテキスト依存な振る舞いを100回実行しその平均を比較したところROSとContextROSとの間に大きな違いは見られなかった．
これは，ContextROSが静的に生成された関数を用いて振る舞いを変更をしているためROSでの場合と比べて関数呼び出しを行うか否かの違いだけであるからだと我々は考える．(順接でつながってない気がする)
関数呼び出しにかかる時間は僅かであるため実行時間にほぼ影響がない．
ソースコードの行数を比較するとContextROSの方がROSよりも少なくなった．
これはContextROSが振る舞い変更を行う関数を自動で生成しているためであると考える．
これらの結果からContextROSはROSの性能をそれほど損なうことなく振る舞いの変更を行うことが可能であるといえる．
次にレイヤアクティベーションにかかる時間についての評価を行う．
ContextROSはレイヤアクティベーションの際に各ノードと通信を行いレイヤ情報の共有を行う．
そのため，通信時間がシステムに与える影響を確認する必要がある．
ここではレイヤ情報を受け取るノード数とアクティベーション完了までの時間の関係を調べる．
その結果図のようにノード数が一つ増加するごとに約0.01秒アクティベーション時間が増加した．
ContextROSはこのアクティベーション時間の増加が課題として残る．

## Slide 20: 評価
性能評価
  トピック通信を用いたレイヤアクティベーション
アクティベーション時間の増加が課題として残る
0.1
0.09
0.08
0.07
0.06
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0
アクティベーション時間 [s]
0 2 4 6 8 10 12
アクティベーション対象ノード数
レイヤアクティベーション時間とノード数の関係
Notes:     次に, ContextROSでのレイヤアクティベーション時間についての評価を行います.
    ContextROSではトピック通信を用いてレイヤアクティベーションを行う為, アクティベーションの対象となるノードが増えるほど通信時間が長くなり, アクティベーション時間の増加が課題として残ります.
    対象となるノードが一つ増えるたびに0.01秒程アクティベーション時間が増加

## Slide 21: 今後の課題
実際のアプリケーションを用いたケーススタディ
多言語での実装
レイヤアクティベーション通信の方法
  通信時間の影響の確認
  同期通信 or 非同期通信
レイヤアクティベーションの一貫性
  意図しないタイミングでのアクティベーションの防止
レイヤ相互作用の問題[3]
  複数のレイヤのアクティベートによって発生する課題
Notes: ContextROSのfutureworkについて説明する．
まず大きな課題の一つとして，実際のロボットアプリケーションでのケーススタディがあります．
次の課題として，多言語のサポートがある．
ROSは多言語をサポートしているためContextROSも多言語に対応する必要がある．
3つめの課題はノード間でのレイヤ情報の共有方法についてである．
今回のプロトタイプ実装は非同期通信であるトピック通信を用いてノード間でレイヤ情報の共有を行った．
しかし，この方法では非同期通信であるがゆえに通信の順序が保証されず，レイヤのアクティベート順などが守られない可能性が考えられる．
そこで多少通信時間が増加したとしても同期的な通信を用いてレイヤ情報を共有する必要があると我々は考える．
4つめの課題はレイヤアクティベーションの一貫性を保証するためにクリティカルセクションやトランザクションレイヤなどを導入することである．
最後に複数のレイヤがアクティベートしている際にレイヤ同士が干渉しあい不具合が発生するレイヤ相互作用の課題を考慮する必要がある．

## Slide 22: まとめ
背景
  ROSによるコンテキストアウェアなロボットの開発
アプローチ
  ROSにCOPを適用
ContextROS
  レイヤマネージャ : ノード間でレイヤを共有する
  下層COP言語 : コンテキストに応じた振る舞いの変更
評価
  ROSの性能をそれほど損なわずに振る舞いの変更が可能
Notes: 発表をまとめると，まず，ROSによるコンテキストアウェアなロボットの開発ではコンテキスト依存な振る舞いが各ノードに分散することによるプログラムの保守性の低下が課題となる．
そこで，我々はCOPの技術をROSに適用しコンテキスト依存な振る舞いのモジュール化を可能にするConetxtROSを提案する．
ContextROSでは複数のノードでの振る舞いを変更するためには，ノードをまたがるレイヤ情報の共有を行う必要がある．
そこで，ContextROSはレイヤ情報の通信を行うレイヤマネージャと振る舞いの変更を行う下層COPの2つの要素を持つことで分散環境での振る舞い変更を実現する．
プロトタイプとしてプリコンパイラを用いたC++での実装を行い，その評価を行った．
その結果，ContextROSはROSの性能をそれほど損なうことなく振る舞いの変更を行い，レイヤによって各ノードに分散していたコンテキスト依存な振る舞いをレイヤ記述にモジュール化することが可能であるとわかった．
今後の課題として実際のアプリケーションでのケーススタディ，多言語のサポート，ノード間の通信方法，レイヤアクティベーションの一貫性の保証，レイヤ相互作用の問題の考慮がある．

## Slide 23: 参考文献
[1] M. Quigley, K. Conley, B. Gerkey, J. Faust, T. Foote, J. Leibs, R. Wheeler, and A.Y. Ng, “Ros: an open-source robot operating system”, ICRA workshop on open source software, vol.3, Kobe, p.5, 2009.
[2] R. Hirschfeld, P. Costanza, and O. Nierstrasz, “Context-oriented programming”, Journal of Object Technology, vol.7, no.3, pp.125–151, 2008.
[3] Watanabe, H., Tanigawa, I., Sugaya, M., Ogura, N. and Hisazumi, K.: A layer-structure diagram and a layer-interaction diagram towards a context-oriented development methodology for embedded systems, Companion Proceedings of the 15th International Conference on Modularity, ACM, pp. 125–130 (2016).

## Slide 24
Thank you for your attention!
Notes: This is the end of my presentation.
Thank you very much for your attention.

## Slide 25: ROS communication
Topic communication
  Communicate via topic
  Asynchronous communication
  It is possible to communication without conscious of opponent
Service communication
  Server client mechanism
  Synchronous communication
  Communication such as remote procedure call

## Slide 26: ここから下書き

## Slide 27: References
[1] M. Quigley, K. Conley, B. Gerkey, J. Faust, T. Foote, J. Leibs, R. Wheeler, and A.Y. Ng, “Ros: an open-source robot operating system”, ICRA workshop on open source software, vol.3, Kobe, p.5, 2009.
[2] R. Hirschfeld, P. Costanza, and O. Nierstrasz, “Context-oriented programming”, Journal of Object Technology, vol.7, no.3, pp.125–151, 2008.
[3] Appeltauer, M., Hirschfeld,R., Haupt, M., Lincke, J. and Perscheid, M. : A Comparison of Context-oriented Programming Languages, In Pro- ceedings of the Workshop on Context-oriented Pro- gramming (COP) 2009, ECOOP 2009, 2009, pp. 1– 6.
[4] Costanza, P. and Hirschfeld R. : Language Constructs for Context-oriented Programming: An Overview of ContextL. In DLS ’05: Proceedings of the 2005 symposium on Dynamic languages, 2005, pp. 1–10.

## Slide 28: References
[5] Appeltauer, M., Hirschfeld, R., Haupt, M. and Masuhara, H. : ContextJ: Context-oriented Pro- gramming with Java, In Proceedings of the JSSST Annual Conference 2009, 2009, pp. 1–15.
[6] Tanigawa, I., Ogura, N., Sugaya, M., Watanabe, H. and Hisazumi, K.: A structure of ac# framework Con- textCS based on context-oriented programming, Com- panion Proceedings of the 14th International Confer- ence on Modularity, ACM, pp. 21–22 (2015).
[7] Watanabe, H., Tanigawa, I., Sugaya, M., Ogura, N. and Hisazumi, K.: A layer-structure diagram and a layer-interaction diagram towards a context-oriented development methodology for embedded systems, Companion Proceedings of the 15th International Conference on Modularity, ACM, pp. 125–130 (2016).

## Slide 29: Sharing layer information Across Nodes
Since ROS is a distributed system composed of a plurality of nodes, it is necessary to share layer information beyond nodes
Notes: Location transparency 位置等価性の実現
できるとうれしい

## Slide 30: ContextROS :Flow of changing behavior
Context is changed
ContextROS execute layer activation
A application in a node requests a layer activation
The lower layer activates requested layer in the node
Layer manager sends layer information to other nodes
Layer managers of the other nodes receive the information of the layer and updates the active layer of their own nodes
Behavior changes according to behavior change method provided by lower layer COP language
Notes: We will explain the procedure for changing the behavior when a context change occurs.
When the context is changed, ContextROS execute layer activation.
When layer activation is executed, the layer manager updates the layer information of its own node.
At the same time, the layer manager of the node which has performed the activation transmits the layer information.
The layer manager of the other node receives the layer information and updates the layer of its own node.
When the context-dependent behavior is executed, the lower COP language changes the behavior.

## Slide 31
ContextROS
application
ContextROS
application
ContextROS
application

## Slide 32: Design of a context-aware robot with ContextROS
ContextROS
application
Notes: The ContextROS makes the robot design as shown in the figure.
In ROS, context-dependent behavior was distributed to each node, but in ContextROS, behaviors are modularized for each context by a layer.

## Slide 33: Preliminary evaluation
1
2
クライアントノード
Time node
Display time and greeting
Greeting node
Display greeting message
Display time
Greeting application
 | Tokyo | London
Time | JST | GMT
Greeting | Japanese | English
Notes: We evaluated the prototype using greeting application.
This application displays the time according to the context.
This application uses cities as contexts and changes the behavior according to the context at runtime.
In Tokyo, the time node displays JST and the greeting node displays Japanese greetings.
On the other hand, in London the time node displays GMT and the greeting node displays English greetings.

## Slide 34: Robot Operating System (ROS)
Developer can develop robot applications more quickly
developers can reuse the basic functions of robots
→
Node
Package
Node
Basic function
ROS modularizes the robot's single function into a process called node,
and robot applications are developed by combining these nodes.
Notes: First, I will describe about ROS.
ROS tends to seem to be an operating system from its name, but strictly it corresponds to middleware.
However, since it provides functions such as hardware abstraction and device driver, ROS plays the same role as operating system.
ROS modularizes the robot's single function into a process called node, and robot applications are developed by combining these nodes.
In addition, developers can package this node module and distribute the package. Now more than 2000 packages are published.
Since developers can reuse the basic functions of robots, it becomes possible to develop robot applications more quickly.

## Slide 35: モジュール化の評価
ContextROSを適用した際の図
それぞれのコンテキスト依存な振る舞いがモジュール化されている

## Slide 36: Conclusion
Introduction
  Context-aware robot developed with ROS is desired
Approach
  We propose to apply COP to ROS
Preliminary evaluation
  ContextROS can change its behavior without impairing
  the performance of ROS
Future work
  Case study using real application
  Multilingual support
  Layer activation communication method
  Consistency of layer activation
  Layer interaction problem[7]
Notes: To summarize the presentation, first of all, in contextual aware robot development by ROS, it is a problem to lower the maintainability of the program due to the context-dependent behavior being distributed to each node.
Therefore, we propose ConetxtROS which applies COP technology to ROS and enables modularization of context-dependent behavior.
In Context ROS, it is necessary to share layer information across nodes in order to change behavior at multiple nodes.
Therefore, ContextROS realizes behavioral change in a distributed environment by having two elements, a layer manager that communicates layer information and a lower layer COP that changes behavior.
We implemented it in C ++ using a precompiler as a prototype and evaluated it.
As a result, ContextROS has changed the behavior without much impairing the performance of ROS, and found that it is possible to modularize the context-dependent behavior distributed to each node by layer depending on layer description.
Future tasks include case studies in real applications, multilingual support, communication methods between nodes, assurance of consistency of layer activation, and consideration of layer interaction problems.

## Slide 37: 評価
  トピック通信を用いたレイヤアクティベーション
アクティベーション時間の増加が課題として残る
Notes: Next, we evaluate the time required for layer activation.
ContextROS communicates with each node at the time of layer activation and shares layer information.
Therefore, it is necessary to confirm the influence of communication time on the system.
Here we look at the relationship between the number of nodes /receiving layer information and the time to activation completion.
As a result, as shown in the figure, every time the number of nodes increased by one, the activation time increased by about 0.01 second.
ContextROS remains an issue for this increase in activation time.

## Slide 38: 素材
Behavior dependent on the same
context is distributed to each node
Topic communication