## Slide 1: クアッドコプタ自動制御システムの開発
PBL2 最終報告
TeamQC
仁部 清山 藤井 佐伯 多田羅

## Slide 2: 目次
テーマ・目標
ESSロボットチャレンジについて
これまでの取り組み
現在の状態
今後の制御方針
KPT

## Slide 3: テーマ・目標
「クアッドコプタ自動制御システムの開発」
最終目標
完全なホバリング・自動制御の実装！！
PBL2の目標
完全なホバリングの実装

## Slide 4: 背景
昨年：
これまでも先輩方が自律飛行に調整してきたが
一度も成功していない！！
一昨年：
PID制御によって完全自律飛行する方法
ARマーカーを使用した空間座標の特定による方法
Y(Roll)
X(Pitch)
Z(Yaw)

## Slide 5: ESSロボットチャレンジについて
ESSロボットチャレンジとは
    様々な研究分野で活動している人々が 1つの組込みシステムテーマで集い競技を行う企画
スマートモバイルロボット競技
マルチコプタ競技

## Slide 6: 昨年のマルチコプタ競技内容
離着陸
エリア
旋回
エリア
飛行エリア
10m
離陸
着陸

## Slide 7: 開発環境
情報共有
開発環境

## Slide 8: これまでの取り組み
機体1
12月
10月
11月
1月
2月
機体2
作業１
作業2
ソースコード解析
開発環境調査・問い合わせ
APM Plannerによるファーム書き込み
書き込んだファームで動作試験
IDE・書き込みツール等の環境調整
RCコントローラ・での動作試験
Androidアプリでの動作試験
モータ動作確認
公式アプリによるセンサデータ取得
制御方針考案
実装開始
機体2へ変更決定・機体2のソースコード解析

## Slide 9: 現在の状態
コントローラなしで、 事前に書き込んだ命令に基づいてモータを回すことは可能
モータの出力が安定しないため、現在離陸ができていない
センサデータを取得するプログラムは
実装できていない
BLE経由で使用機体専用アプリケーションを通して センサデータを取得できている
一つ出力の弱いモータがある

## Slide 10: システム案
A案：リモコン操作のログデータによって飛行
ゲイン調整等を行う正攻法。外乱に対応可。
B案：パラメータ調整による自律飛行
実装が容易
外乱に弱い。大量の操作ログが必要。
実装に時間がかかる

## Slide 11: 全体のシステム案A
PC
クアッドコプタ
BLEモジュール
制御用基板
モータ・センサ
BLE
センサ・機体情報
操作情報
本番までの動作・情報収集
  上昇・ホバリング・前進などの動作時におけるデータの収集
センサ情報：加速度・ジャイロ・地磁気
機体情報 ：モータの出力
リモコン
機体の操作

## Slide 12: 全体のシステム案A
クアッドコプタ
本番時における動作
  収集したログデータを用いた飛行
ログデータ
センサ
モータ
制御
システム
実装は比較的容易だが、飛行ログデータを複数取得する必要がある。

## Slide 13: 全体のシステム案B
PC
センサ情報
機体情報
本番までの動作・情報収集
  分析のための動作時におけるデータの収集
クアッドコプタ
センサ
モータ
制御
システム

## Slide 14: 全体のシステム案B
クアッドコプタ
本番時における動作
  調整したパラメータ値による自律飛行
センサ
モータ
制御
システム
ゲイン調整等を行う正攻法だが、比較的実装に時間がかかる

## Slide 15: 技術面
A・B案共通必要技術
  データ収集（各物理量・操作ログ）
BLEによってPCと通信・データ転送する方法が必要
現状、クアッドコプタ側からPCへデータを送る機能がない （PCからドローンへは送れる）

## Slide 16: 技術面
A案
  データ収集
    リモコンによる安定した操作をできるプロゲーマー
クアッドコプタをリモコンで上手に飛ばすのは意外に難しい

## Slide 17: 技術面
B案
  制御理論
②
③
④
①
Y(Roll)
X(Pitch)
Z(Yaw)

## Slide 18: 技術面
制御則の例（PID角度制御）
Pitch制御
Roll制御
Yaw制御
Throttle制御
モーメント

## Slide 19: 技術面
3（+1）軸目標モーメントから各モータの必要力への変換
Pitch軸
Roll軸
Yaw軸
Throttle方向
＊右ねじの方向を正
各モータ必要力
②
③
④
①

## Slide 20: PBL3の目標（1/3）
PBL3の目標
ホバリング・自動制御の実装
コントローラ操作時のログ取得
＆
強化学習による使用ログの選定
案B：
案A：
Pitch・Roll・Yawのゲイン調整 ＆ モーター出力の計算

## Slide 21: PBL3の課題（2/3）
センサ値のログ取得
センサ値から物理量（位置・速度・角速度）の算出
相補フィルタの実装
Pitch・Roll・YawのPID制御の実装
Pitch・Roll・Yawのゲイン調整
案A
案B
クアッドコプタ側からPCへBluetoothを使ってログを送る
クアッドコプタを固定して各軸に関してゲインを調整

## Slide 22: PBL3の課題（3/3）
ThrottleのPID制御の実装とゲイン調整
各モーターの必要力-必要回転数の変換係数を求める
コントローラ操作時の操作ログの取得
制御に使用するログの選定（強化学習）
案A
案B
加速度・気圧センサを使ってThrottle方向の速度・位置を計算

## Slide 23: Keep
Trelloを使ったタスク分割
Slackによる情報共有

## Slide 24: Problem
機体の不具合等によるPBL開始の遅れ
モチベーションの低下
毎日口頭で、簡単な進捗報告をすべきだったこと
リスク管理

## Slide 25: Try
毎回、最後に簡単な進捗報告を口頭で行う
Slackのコメントを詳しく書く
制御方針に関して、2案並行によるリスク回避

## Slide 26: PBL3スケジュール

## Slide 27
ご清聴ありがとうございました

## Slide 28
クアッドコプタ―
センサ
モータ
制御

## Slide 29: 各システム案まとめ
A案まとめ
  ドローンのリモコン操作のログデータを収集
    操作：上昇・ホバリング・前進・旋回など
  動作が安定した際における操作ログを本番時に使用
    ドローン内部に一連の操作ログを保存、そのログを入力値とする

## Slide 30: 各システム案まとめ
A案まとめ
  Pros
    パラメータのチューニングがないので作業量が少なめ
  Cons
    外乱の影響をもろに受ける

## Slide 31: 各システム案まとめ
B案まとめ
  制御・信号処理技術に基づいた飛行
    PID制御・IIRフィルタ・相補フィルタなど

## Slide 32: 各システム案まとめ
B案まとめ
  Pros
    うまくいけば、安定した飛行がのぞめる
  Cons
    パラメータ値のチューニングがかなりめんどう